## Slide 1: Ensemble Online Support Vector Regression EOSVR
明治大学 理工学部 応用化学科
データ化学工学研究室 金子 弘昌

## Slide 2: EOSVR とは？
Ensemble Online Support Vector Regression (EOSVR) [1]
Moving Window (MW) 型の適応型ソフトセンサー
  適応型ソフトセンサー: https://datachemeng.com/adaptivesoftsensors/
ハイパーパラメータがいろいろな値の Support Vector Regression (SVR) モデルを更新しながら予測
  複数のモデルで、いろいろなプロセス状態に対応することを期待
  SVR: https://datachemeng.com/supportvectorregression/
直近の予測結果に基づいて、モデルごとに重みを計算
予測値に重みをつけて最終的な予測値を計算
予測値のばらつきで、最終的な予測値の信頼性も検討可能
[1] H. Kaneko, K. Funatsu, Chemom. Intell. Lab. Syst., 137, 57-66, 2014. DOI: 10.1016/j.chemolab.2014.06.008

## Slide 3: Support Vector Regression (SVR)
f(x)
x
f(x)-ε
y
f(x)+ε
ノイズに強いモデル
カーネル関数 K
非線形回帰モデル
ε チューブ
誤差 0
αi, αi*の決定
αi, αi*の範囲
モデルの複雑度を調整
SVRの回帰式

## Slide 4: ハイパーパラメータの設定と OSVR
SVRモデル
ε, C, γ を設定 (例: 5-fold クロスバリデーション)
[1] J. Ma, J. Theliler, S. Perkins, Neural Comput, 15, 2683-2703, 2003 [2] H. Kaneko, K. Funatsu, Comput. Chem. Eng., 58, 288-297, 2013
一つのパラメータの組で、すべてのプロセス状態に対応できる訳ではない！
アンサンブル学習 (Ensemble learning) の活用
新しい測定データにより更新
・・・ Online SVR (OSVR) [1,2]
補足: いわゆる Moving Window SVR (MWSVR)、OSVR では効率的に SVR モデルを更新可能

## Slide 5: EOSVR
SVRモデル m (Cm, εm, γm)
予測データ x(t)
SVRモデル 2 (C2, ε2, γ2)
SVRモデル 1 (C1, ε1, γ1)
yp,1(t)
yp,2(t)
yp,m(t)
入力
出力
・・・
・・・
・・・
yp(t)
標準偏差
1
RMSE2
(直近のデータを使用して計算)
重み：
[1] H. Kaneko, K. Funatsu, Chemom. Intell. Lab. Syst., 137, 57-66, 2014. DOI: 10.1016/j.chemolab.2014.06.008

## Slide 6: 色々なハイパーパラメータの組の求め方
y
x1
time
time
C1, ε1, γ1
C2, ε2, γ2
C3, ε3, γ3
Cm, εm, γm
時間幅ごとに、その範囲のみのデータセットでクロスバリデーションにより最適化
・・・
局所的なプロセス状態に合うようなパラメータ値を獲得

## Slide 7: EOSVR
SVRモデル m (Cm, εm, γm)
予測データ x(t)
SVRモデル 2 (C2, ε2, γ2)
SVRモデル 1 (C1, ε1, γ1)
yp,1(t)
yp,2(t)
yp,m(t)
入力
出力
・・・
・・・
・・・
yp(t)
標準偏差
1
RMSE2
(直近のデータを使用して計算)
重み：
[1] H. Kaneko, K. Funatsu, Chemom. Intell. Lab. Syst., 137, 57-66, 2014. DOI: 10.1016/j.chemolab.2014.06.008

## Slide 8: RMSE の計算 1
y
time
モデル2の結果
モデル1の結果
モデル3の結果
RMSE
大
小
大
1
RMSE2
重み :
小
大
小

## Slide 9: RMSE の計算 2
直近のデータセットの RMSEmidknn [1] とする
[1] H. Kaneko, K. Funatsu, J. Chem. Inf. Model., 53, 2341-2348, 2013 DOI: 10.1021/ci4003766.

## Slide 10: EOSVR まとめ
時間的に局所的なプロセス状態に最適化された、いろいろな パターンのハイパーパラメータ値で、複数の SVR モデルを準備
それぞれの SVR モデルを最新のサンプルを用いて更新
  MW モデル
各 SVR モデルにより予測された値に、直近の予測誤差が小さいほど 大きくなるように計算された重み付けて平均した値を、最終的な 予測値とする
  プロセス状態ごとに、同じ状態で最適化されたハイパーパラメータを もつ SVR モデルほど予測値への寄与が大きくなる